## Slide 1
Protocolo ATM
Asynchronous Transfer Mode: Arquitectura, Auge y Legado
Análisis integral de la tecnología que prometió unificar las telecomunicaciones globales: génesis histórica, controversias de estandarización, ingeniería de celdas fijas y lecciones para las redes modernas.
Telecomunicaciones & Redes
Nivel: Ingeniería Avanzada
Sesión Técnica (40 Minutos)

## Slide 2
Contexto Histórico (Años 80)
A mediados de la década de 1980, el mundo de las comunicaciones estaba fracturado en dos paradigmas incompatibles: las redes de conmutación de circuitos (diseñadas por telcos para voz de retardo determinista) y las redes de conmutación de paquetes (diseñadas para ráfagas de datos informáticos).
Con la llegada de la fibra óptica y los despliegues de SONET/SDH, el ancho de banda creció exponencialmente, pero los conmutadores por software no podían procesar paquetes de longitud variable a velocidades Gigabit.
El CCITT (hoy ITU-T, International Telecommunication Union por sus siglas en inglés) concibió la Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha (B-ISDN), eligiendo a ATM en 1988 como el protocolo de transporte definitivo.

## Slide 3
El Compromiso Político de Ginebra (1989): Ni 32 ni 64. La ITU-T impuso el promedio aritmético exacto: (32 + 64) / 2 = 48 bytes de payload + 5 bytes de header = 53 bytes.
La Postura Estadounidense (64 Bytes)
Los operadores de EE. UU. (Bell Labs, ANSI) priorizaban el transporte eficiente de datos computacionales (Datacom). Paquetes IP grandes exigían cargas útiles mayores para minimizar el encabezado.
Un tamaño de 64 bytes representaba un balance óptimo entre sobrecarga (overhead) y granularidad, permitiendo alta tasa de transferencia de datos.
La Postura Europea (32 Bytes)
Las operadoras europeas (CNET Francia, Telcos) priorizaban la telefonía vocal. A 64 kbps (PCM), llenar 64 bytes tardaba 8 ms, requiriendo canceladores de eco costosos en distancias cortas continentales.
Europa exigía 32 bytes (4 ms de buffer) para eliminar la necesidad de canceladores de eco y garantizar latencia imperceptible.
El Gran Debate: ¿Por qué 48 Bytes de Carga?

## Slide 4
Conmutación en Hardware
En 1990, los routers IP basados en CPU colapsaban a más de 100 Mbps. ATM permitía que conmutadores basados en silicio (ASICs y matrices Crossbar) conmutaran celdas a velocidad de línea mediante etiquetas fijas.
Latencia y Jitter Deterministas
Un paquete IP de 1500 bytes bloqueaba la línea durante milisegundos. Las celdas pequeñas de 53 bytes permitían intercalar voz y video sin sufrir jitter provocado por ráfagas pesadas de datos.
Multiplexación Estadística (ATDM)
A diferencia de TDM tradicional (ranuras fijas vacías cuando no hay habla), ATM asigna slots dinámicamente bajo demanda, multiplicando la eficiencia espectral de los enlaces de fibra óptica.
Problemas Críticos que Resolvía ATM

## Slide 5
53
BYTES TOTALES POR CELDA
+
Campos del Encabezado (UNI vs NNI)
Campo | Bits (UNI) | Propósito y Función Técnica
GFC (Generic Flow Control) | 4 bits | Control de flujo local en interfaz de usuario (se reemplaza por VPI en NNI).
VPI (Virtual Path Identifier) | 8 bits | Identifica el haz o trayectoria virtual que agrupa múltiples canales.
VCI (Virtual Channel Identifier) | 16 bits | Identifica el canal virtual individual extremo a extremo dentro del VPI.
PT (Payload Type) | 3 bits | Distingue datos de usuario, señalización OAM y congestión (EFCI).
CLP (Cell Loss Priority) | 1 bit | Si está en 1, indica celda descartable en caso de congestión en el switch.
HEC (Header Error Control) | 8 bits | Polinomio generador CRC-8 para corrección de 1 bit y sincronización de trama.
Estructura de la Celda: 53 Bytes Fijos

## Slide 6
Planos del Modelo de Red
ATM definió una estructura tridimensional de planos independientes:
Capas de Adaptación (AAL)
Traducen protocolos superiores a celdas de 48 bytes:
•
Plano de Usuario: Transferencia transparente de información de aplicación con control de flujo y errores.
•
Plano de Control: Establecimiento, mantenimiento y liberación de conexiones mediante señalización (Q.2931).
•
Plano de Gestión: Supervisión de fallos, rendimiento y operación (OAM).
•
AAL1: Emulación de circuitos T1/E1, voz PCM (CBR síncrono).
•
AAL2: Voz comprimida con tasa de bits variable (VBR en tiempo real).
•
AAL5 (SEAL): Capa ultra-simplificada para tráfico IP/Ethernet, eliminando sobrecargas intermedias.
El Modelo de Referencia ATM & AAL

## Slide 7
El algoritmo GCRA (Generic Cell Rate Algorithm / Leaky Bucket) evaluaba en tiempo real el cumplimiento del contrato de tráfico (UPC).
Categoría ATM Forum | Garantías de Ancho de Banda | Métricas de Retardo (CTD / CDV) | Aplicaciones Típicas
CBR (Constant Bit Rate) | Reserva estricta (PCR garantizado) | Mínimo retardo y variación casi nula | Telefonía fija, audio sin compresión, TDM
rt-VBR (Real-Time Variable) | Reserva de tasa media (SCR) y pico (PCR) | Límites estrictos de retardo (CDV) | Videoconferencia interactiva, streaming H.261
nrt-VBR (Non-Real-Time VBR) | Garantía de ancho de banda promedio | Sin garantías críticas de retardo | Transacciones bancarias, bases de datos SQL
ABR (Available Bit Rate) | Tasa mínima (MCR) + adaptación por feedback | No garantizado (baja pérdida) | Transferencia LAN a LAN, tráfico TCP/IP
UBR (Unspecified Bit Rate) | Best-effort (sin reserva alguna) | Sin garantías de pérdida ni retardo | Navegación web, transferencias de archivos FTP
Calidad de Servicio (QoS): Contratos de Tráfico

## Slide 8
Conexión Orientada a Circuitos
A diferencia del datagrama IP donde cada paquete se enruta de forma independiente, ATM requiere el establecimiento previo de una ruta lógica:
PVC (Permanent Virtual Circuit): Circuitos estáticos aprovisionados manualmente por los operadores de red.
SVC (Switched Virtual Circuit): Circuitos dinámicos señalizados en milisegundos mediante el protocolo Q.2931 / UNI Signaling.
Traducción de VPI / VCI en Switches
Los conmutadores ATM no inspeccionan direcciones globales (como una IP de 32 bits). Poseen una tabla de reenvío indexada en hardware:
Esto permitía una conmutación en nanosegundos sin cuellos de botella algorítmicos.
Conmutación y Circuitos Virtuales

## Slide 9
Despliegue e Implementación Real
Aunque los usuarios finales rara vez veían tarjetas ATM en sus PCs, ATM fue el núcleo indispensable de las telecomunicaciones mundiales durante 15 años:
Acceso ADSL (PPPoA / RFC 2364): Todos los primeros módems DSL encapsulaban datos IP en celdas ATM hasta el DSLAM de la central telefónica.
Backbones de Telefonía Móvil (2G/3G): Las estaciones base conectaban con el RNC (Radio Network Controller) a través de enlaces ATM AAL2/AAL5.
Redes WAN Interurbanas: Telcos globales como AT&T, MCI, Telefónica y BT usaron ATM sobre SONET/SDH como red troncal multiservicio.

## Slide 10
El Fenómeno del "Cell Tax" (Impuesto de Celda): Empaquetar un paquete TCP ACK de 40 bytes en dos celdas ATM de 53 bytes (106 bytes totales) representaba un desperdicio de más del 60% del ancho de banda.
El Declive: "Cell Tax" y Desperdicio

## Slide 11
Criterio Técnico | Asynchronous Transfer Mode (ATM) | IP + MPLS (Multiprotocol Label Switching) | Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z)
Unidad de Datos | Celda fija de 53 bytes | Paquete variable etiquetado (Shim Header 4B) | Trama variable (64 a 1518 bytes)
Conmutación | Hardware estricto (VPI/VCI) | Hardware de etiquetas en router (FIB/ASIC) | Hardware de direcciones MAC
Costo / Complejidad | Muy alto (pila compleja, LANE, MPOA) | Moderado (aprovecha la infraestructura IP) | Extremadamente bajo (plug-and-play)
QoS Nativa | Determinista, garantizada por celda | Clases DiffServ + RSVP-TE con ingeniería de tráfico | Prioridades CoS (802.1p) / Best-effort
Veredicto Histórico | Confinado a legados y reemplazado | Estándar dominante en Carrier Core | Estándar dominante en LAN y Metro Ethernet
Batalla Tecnológica de los 90s y 2000s

## Slide 12
Génesis de MPLS
Ipsilon Networks inventó "IP Switching" en switches ATM. La IETF tomó esta idea y creó MPLS: la conmutación rápida de etiquetas sin el impuesto de celdas de 53 bytes.
Modelos de Calidad de Servicio
Los conceptos de Traffic Shaping, Leaky Bucket, marcado de descarte y policing que hoy rigen en 4G/5G y DiffServ fueron concebidos y perfeccionados en el ATM Forum.
Ingeniería de Tráfico & SLAs
ATM enseñó a la industria a definir Acuerdos de Nivel de Servicio (SLAs) basados en métricas matemáticas estrictas de retardo, fluctuación y tasa de pérdida de paquetes.
El Legado Permanente de ATM

## Slide 13
[1] M. de Prycker, Asynchronous Transfer Mode: Solution for Broadband ISDN, 3rd ed. London, UK: Prentice Hall International, 1995.
[2] ITU-T Recommendation I.361, "B-ISDN ATM Layer Specification," International Telecommunication Union, Geneva, Switzerland, 1999.
[3] H. J. Chao, C. H. Lam, and E. Oki, Broadband Packet Switching Technologies: A Practical Approach to ATM Switches and IP/MPLS Routers. New York, NY, USA: Wiley-Interscience, 2001.
[4] J. Heinanen, "Multiprotocol Encapsulation over ATM Adaptation Layer 5," RFC 1483 / RFC 2684, Internet Engineering Task Force (IETF), 1993/1999.
[5] E. Ayanoglu and N. Akar, "B-ISDN (Broadband Integrated Services Digital Network)," Wiley Encyclopedia of Telecommunications, J. G. Proakis, Ed. New York: John Wiley & Sons, 2003.
Referencias Bibliográficas (IEEE)

## Slide 14
¿Preguntas y Discusión?
La historia de ATM nos recuerda que la elegancia teórica de una arquitectura puede sucumbir ante la simplicidad pragmática y el costo del hardware.

## Slide 15
https://it.arizona.edu/sites/default/files/styles/az_small/public/2024-06/IMG_5058_0.png.webp?itok=6RDUjIZ4
Source: it.arizona.edu
Image Sources