## Slide 1
MATERIA: REDES DE ALTA VELOCIDAD
Anatomía de la RDSI: Origen, Arquitectura y Evolución
Evaluación técnica, contexto histórico y el salto de la telefonía analógica a la conmutación de paquetes y banda ancha.

## Slide 2
REDES DE ALTA VELOCIDAD | PROTOCOLO RDSI
La RDSI transformó el bucle analógico en el primer acceso digital multipropósito síncrono
Anatomía de la RDSI | Materia: Redes de Alta Velocidad | Diapositiva 2 de 16
01. Naturaleza de la Red
Primera red digital de extremo a extremo que integró voz, datos, fax e imagen sobre el par de cobre existente de la RTB.
02. Digitalización del Abonado
Eliminó el módem analógico tradicional codificando la información binaria directamente en origen a 64 kbps por canal.
03. Señalización Fuera de Banda
Introdujo el canal D (DSS1 / Q.931), separando el plano de control del plano de usuario y reduciendo el marcado a <1s.
04. Impacto e Hito Histórico
Estandarizada por el CCITT en 1984/1988, sentó las bases conceptuales para las redes multiservicio modernas y la conmutación de paquetes.

## Slide 3
REDES DE ALTA VELOCIDAD | PROTOCOLO RDSI
La Guerra Fría y la revolución de la PC personal impulsaron la necesidad de unificar datos y voz
Anatomía de la RDSI | Materia: Redes de Alta Velocidad | Diapositiva 3 de 16
Entorno Geopolítico (1970-1980)
• Fase final de la Guerra Fría con intensa competencia tecnológica y militar entre EE.UU. y la URSS. • Fuerte financiación institucional en microelectrónica, procesamiento digital y redes distribuidas. • Priorización de la resiliencia en infraestructuras de comunicación estandarizadas.
Revolución de la Computación
• Nacimiento de las computadoras personales icónicas (Apple II, IBM PC) a finales de los 70 y principios de los 80. • La transmisión de datos pasó de ser una necesidad científica exclusiva a una exigencia comercial masiva. • Explosión del uso de terminales corporativos y transferencia de archivos.
La Contradicción Técnica
• Redes troncales y centrales de tránsito ya digitalizadas (sistemas T1 en EE.UU. y E1 en Europa). • 'Última milla' (acceso final al abonado) atrapada en un esquema analógico diseñado a finales del siglo XIX. • Módems lentos (300 bps - 2400 bps) operando en la banda vocal estrecha de 3.1 kHz.

## Slide 4
REDES DE ALTA VELOCIDAD | PROTOCOLO RDSI
La Red Telefónica Básica analógica padecía tres limitaciones estructurales insuperables
Anatomía de la RDSI | Materia: Redes de Alta Velocidad | Diapositiva 4 de 16
Limitación 1: Cuello de Botella del Ancho de Banda
Filtro de Banda Vocal (300 Hz - 3400 Hz)
La RTB estaba optimizada de forma exclusiva para la voz humana. Los filtros de la central eliminaban todo el espectro fuera de los 3.1 kHz, limitando físicamente la velocidad por la ley de Shannon-Hartley a un máximo práctico de 33.6 - 56 kbps.
Limitación 2: Inexistencia de Simultaneidad
Canal Único Indivisible en el Par de Cobre
El par analógico funcionaba como un único canal no estructurado. Ocupar la línea con una llamada telefónica inhabilitaba por completo el envío de fax o la conexión por módem, obligando a contratar múltiples líneas físicas por oficina.
Limitación 3: Señalización en Banda Ineficiente
Tonos DTMF y Pulsos sobre el Canal de Voz
Los comandos de control se enviaban por la misma vía que la conversación. Esto generaba vulnerabilidades de seguridad (fraudes por generadores de tonos) y tiempos de establecimiento de llamada lentos de 10 a 15 segundos.

## Slide 5
REDES DE ALTA VELOCIDAD | PROTOCOLO RDSI
Qué resolvió la RDSI frente a la Red Telefónica Básica (RTB / POTS)
Anatomía de la RDSI | Materia: Redes de Alta Velocidad | Diapositiva 5 de 16
Parámetro Técnico | Red Telefónica Básica (RTB / POTS) | Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)
Naturaleza de la Señal | Analógica (voltaje variable proporcional a ondas sonoras) | Digital (flujo binario codificado directamente desde el origen)
Velocidad de Transferencia | Limitada a máximo 33.6 kbps o 56 kbps por módem | Múltiplos síncronos de 64 kbps (hasta 128 kbps BRI / 2 Mbps PRI)
Estructura de Canales | Canal único analógico no estructurado | Canales lógicos B (datos/voz) y D (señalización y control)
Simultaneidad de Servicios | Inexistente (exclusión mutua entre habla y datos/fax) | Completa (llamada de voz y sesión de datos simultáneas)
Mecanismo de Señalización | En banda (tonos analógicos DTMF o impulsos) | Fuera de banda (paquetes digitales por canal D con protocolo DSS1)
Tiempo de Conexión | Lento (5 a 15 segundos por marcado analógico) | Ultra rápido (generalmente inferior a 1 segundo)

## Slide 6
REDES DE ALTA VELOCIDAD | PROTOCOLO RDSI
La UIT-T (CCITT) y Bell Labs / Bellcore lideraron la invención y estandarización global
Anatomía de la RDSI | Materia: Redes de Alta Velocidad | Diapositiva 6 de 16
Investigación Fundamental (Bell Labs / Bellcore)
• Ingenieros Pioneros: Ralph Wyndrum, Barry Bossick y Joe Lechleider a finales de los años 70. • Descubrimiento Clave: Demostraron que las líneas de par de cobre telefónico existentes podían transportar señales digitales de alta velocidad a distancias de varios kilómetros sin atenuación destructiva. • Premisa Fundamental: Reutilizar el bucle de abonado existente del operador sin necesidad de re-cablear las ciudades, convirtiéndolo en un conducto digital transparente.
Estandarización Internacional (CCITT / UIT-T)
• El Organismo Regulador: El Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT, actual UIT-T) coordinó el desarrollo normativo. • El 'Libro Rojo' (1984): Primera definición formal de la RDSI, estableciendo los principios de integración de servicios y estructura de accesos. • El 'Libro Azul' (1988): Recomendaciones completas de la Serie I (I.110 a I.605) y Serie Q (Q.920/Q.931), consolidando el estándar mundial de arquitectura de capas y señalización por canal D.

## Slide 7
REDES DE ALTA VELOCIDAD | PROTOCOLO RDSI
La RDSI organizó el ancho de banda en tres canales lógicos independientes (B, D y H)
Anatomía de la RDSI | Materia: Redes de Alta Velocidad | Diapositiva 7 de 16
Canal B (Bearer)
64 kbps Síncrono
• Destinado exclusivamente al transporte de datos de usuario (voz PCM codificada, datos informáticos, fax Grupo 4, archivos). • Funciona en modo conmutación de circuitos, conexiones permanentes o conmutación de paquetes. • Permite agregación de canales (ej. 2B = 128 kbps).
Canal D (Data)
16 kbps (BRI) / 64 kbps (PRI)
• Dedicado principalmente a la señalización fuera de banda mediante el protocolo DSS1 (Recomendación ITU-T Q.931). • Transporta mensajes de establecimiento, control y liberación de llamadas. • En inactividad, transfiere datos en paquetes a baja velocidad (telemetría, POS).
Canal H (High-Speed)
384 kbps a 1920 kbps
• Agrupación de múltiples canales B para aplicaciones de alto ancho de banda. • H0 = 384 kbps (6 canales B) -> Videoconferencia H.320. • H11 = 1536 kbps (24 B - T1) / H12 = 1920 kbps (30 B - E1) -> Enlaces troncales de datos corporativos.

## Slide 8
REDES DE ALTA VELOCIDAD | PROTOCOLO RDSI
El modelo de referencia definió grupos funcionales y puntos de interfaz estandarizados
Anatomía de la RDSI | Materia: Redes de Alta Velocidad | Diapositiva 9 de 16
Grupos Funcionales y Puntos de Referencia Clave (UIT-T I.411):
• TE1 (Terminal Equipment 1): Dispositivos nativos RDSI (teléfono digital, fax G4) conectados en la interfaz S. • TE2 (Terminal Equipment 2) + TA (Terminal Adapter): Equipos analógicos o seriales (V.24/RS-232) adaptados mediante el punto R. • NT2 (Network Termination 2): Conmutador inteligente del cliente (PABX o router corporativo) entre los puntos S y T. • NT1 (Network Termination 1): Dispositivo de frontera física que convierte el bus interior a 4 hilos (punto T/S) en la línea exterior de cobre a 2 hilos (punto U) hacia la Central Local (punto V).

## Slide 9
REDES DE ALTA VELOCIDAD | PROTOCOLO RDSI
Mientras EE.UU. sufría fragmentación, Europa unificó Euro-RDSI y España se anticipó con Ibercom
Anatomía de la RDSI | Materia: Redes de Alta Velocidad | Diapositiva 10 de 16
Brecha Global de Gobernanza
• EE.UU.: La disolución del monopolio de AT&T (1982) originó operadoras regionales (Bell Companies) con versiones propietarias no homologadas de RDSI. • Europa: El Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) armonizó el estándar paneuropeo Euro-RDSI, garantizando la interoperabilidad total de terminales.
Paso Previo: Red Ibercom (1985)
• Ante la lentitud de los comités de la UIT, Telefónica lanzó el Servicio Ibercom en España a finales de 1985. • Red privada virtual sobre la red troncal digitalizada (RDI) que emulaba las ventajas operativas de centralitas RDSI corporativas antes de la norma final.
Despliegue de Euro-RDSI en España
• 1989: Instalación experimental de las primeras centrales RDSI en Madrid para pruebas de voz, vídeo y datos. • 1993: Lanzamiento comercial masivo de accesos BRI/PRI apoyado en la señalización por canal común SS7 y centrales digitales AXE10 y Diana.

## Slide 10
REDES DE ALTA VELOCIDAD | PROTOCOLO RDSI
Guerra de códigos de línea, rechazo por costes y la paradoja que engendró al ADSL
Anatomía de la RDSI | Materia: Redes de Alta Velocidad | Diapositiva 11 de 16
Guerra de Códigos de Línea
La Batalla en el Comité ANSI T1E1.4
A mediados de los 80 se libró una encarnizada disputa técnica por la modulación en el punto U. Se enfrentaron esquemas como 4B3T y 2B1Q. Tras intensos debates y pruebas en British Telecom, el código 2B1Q fue seleccionado en 1986 como estándar comprimido de 4 niveles de tensión.
Sarcasmo y Rechazo Comercial
Acrónimos Populares en la Industria
El coste prohibitivo de los teléfonos digitales y la engorrosa configuración manual de los SPID (Service Profile Identifiers) causaron gran frustración en los administradores de sistemas, quienes rebautizaron ISDN como: • 'I Still Don't Know' (Aún no lo sé). • 'Innovations Subscribers Didn't Need' (Innovaciones innecesarias).
La Paradoja de Lechleider
El Nacimiento Accidental del ADSL
Intentando acelerar la RDSI síncrona sobre cobre en Bellcore (1988), Joe Lechleider chocó contra la diafonía NEXT (Near-End Crosstalk). Al proponer la asimetría (más velocidad de bajada que de subida), eliminó la NEXT... ¡engendrando sin querer la tecnología ADSL que terminó extinguiendo a la RDSI!

## Slide 11
REDES DE ALTA VELOCIDAD | PROTOCOLO RDSI
Lo que la RDSI ya no pudo resolver: La conmutación de circuitos frente a la Web masiva
Anatomía de la RDSI | Materia: Redes de Alta Velocidad | Diapositiva 12 de 16
El Colapso de la Conmutación de Circuitos
• Ineficiencia de Ancho de Banda: La RDSI reservaba circuitos físicos/lógicos fijos de 64 kbps por llamada. El tráfico ráfaga de la World Wide Web desperdiciaba la línea durante la lectura de páginas. • Modelo Comercial por Minuto: Las telefónicas facturaban la RDSI según la duración de la llamada (coste por minuto), impidiendo conexiones permanentes (always-on). • Techo de Velocidad: Los 128 kbps del BRI resultaron insuficientes ante la irrupción de gráficos, audio y vídeo multimedia a finales de los 90.
La Solución Disruptiva del ADSL
• Separación Espectral por Splitters: Aisló los primeros 4 kHz para la telefonía analógica tradicional y usó altas frecuencias (25 kHz - 1.1 MHz) para datos de alta velocidad. • Desvío por DSLAM: El multiplexor DSLAM en central derivó todo el tráfico de datos directamente a redes de conmutación de paquetes (ATM/IP), liberando la conmutadora telefónica. • Salto de Velocidad y Tarifa Plana: Alcanzó de 1.5 a 24 Mbps de bajada, introduciendo la tarifa plana mensual y la conexión permanente 'always-on'.

## Slide 12
REDES DE ALTA VELOCIDAD | PROTOCOLO RDSI
Voz sobre IP (VoIP) y SIP desmantelaron la telefonía conmutada al virtualizar la voz en IP
Anatomía de la RDSI | Materia: Redes de Alta Velocidad | Diapositiva 13 de 16
1. Encapsulamiento en Paquetes IP
La voz humana dejó de requerir circuitos dedicados. Fue muestreada, comprimida con códecs eficientes (G.711, G.729) y encapsulada en paquetes IP ligeros que viajan por cualquier red de datos ordinaria.
2. Protocolo de Señalización SIP
El protocolo SIP (Session Initiation Protocol, RFC 3261) sustituyó la rigidez del protocolo Q.931 de la RDSI, permitiendo negociar sesiones multimedia flexibles en la capa de aplicación.
3. Extinción de Enlaces Físicos PRI
El Trunking SIP eliminó la necesidad de instalar costosas tarjetas de línea PRI (30B+D) y adaptadores físicos, permitiendo cientos de canales de voz simultáneos sobre una única fibra óptica de datos.

## Slide 13
REDES DE ALTA VELOCIDAD | PROTOCOLO RDSI
Matriz Comparativa Tridimensional: RDSI vs. ADSL vs. Voz sobre IP (VoIP)
Anatomía de la RDSI | Materia: Redes de Alta Velocidad | Diapositiva 14 de 16
Criterio de Análisis | RDSI (ISDN) | ADSL / ADSL2+ | Voz sobre IP (VoIP / SIP)
Arquitectura Base | Conmutación de circuitos dedicados (64 kbps) | Conmutación de paquetes a nivel físico de transporte | Conmutación de paquetes lógicos (Capa de Aplicación IP)
Velocidad / Ancho Banda | Simétrica: 64 kbps - 128 kbps (BRI) / 2 Mbps (PRI) | Asimétrica: Hasta 24 Mbps bajada / 2 Mbps subida | Escalable ilimitadamente según el enlace de datos IP
Esquema de Cobro | Por tiempo de ocupación física (pago por minuto) | Tarifa plana ilimitada mensual (always-on) | Integrado en la tarifa de datos general / volumen IP
Infraestructura Usuario | Terminales nativos RDSI, adaptadores TA y NT1/NT2 | Splitter pasivo analógico y módem/router ADSL | Enlace IP, adaptador ATA, softphones o teléfonos IP
Estado en el Mercado | En fase final de desmantelamiento / apagado global | Superado progresivamente por Fibra Óptica (FTTH) | Estándar dominante global para comunicaciones de voz

## Slide 14
REDES DE ALTA VELOCIDAD | PROTOCOLO RDSI
Equipamiento activo y registros fotográficos históricos de la infraestructura RDSI
Anatomía de la RDSI | Materia: Redes de Alta Velocidad | Diapositiva 15 de 16
Centrales Digitales de Conmutación
• Central Diana y System 1240 (Madrid): Bastidores de conmutación digital con procesadores distribuidos para enlaces transitados. • Centrales AXE10 (Ericsson): Módulos de abonado digital con selectores de canal común SS7.
Ref: Archivo Telefónica [1, 5]
Terminales de Usuario y Telemática
• Terminal Ibertex (Telettra): Monitor CRT dedicado a videotex sobre red digital. • Datáfonos Redelta: Transmisión de transacciones de pago sobre datos RDSI. • Teléfonos Teide y Forma 1: Teléfonos con pantalla e identificador nativo.
Ref: Historia de Telefónica 1976-2000 [5]
Equipos de Frontera y Acceso (NT1/TA)
• Roseta TR1 / NT1: Convertidor de bucle U (2 hilos) a bus pasivo S/T (4 hilos con conectores RJ-45). • Adaptadores de Terminal (TA a/b, TA X.25): Interfaz de conversión para teléfonos analógicos e impresoras de fax Grupo 3.
Ref: Recomendación UIT-T I.430 / ETSI [2, 3]

## Slide 15
REDES DE ALTA VELOCIDAD | PROTOCOLO RDSI
Referencias Bibliográficas (Formato Estándar IEEE)
Anatomía de la RDSI | Materia: Redes de Alta Velocidad | Diapositiva 16 de 16
Fuentes Primarias y Normativa Técnica Consultada:
[1] CCITT, "Integrated Services Digital Network (ISDN); General Structure and Service Capabilities," CCITT Red Book, Vol. III, Fascicle III.5, Rec. I.110-I.257, Malaga-Torremolinos, 1984.
[2] ITU-T, "ISDN user-network interface layer 3 specification for basic call control," ITU-T Recommendation Q.931 (1998) Amd. 2, Geneva, Dec. 2023.
[3] ITU-T, "Basic user-network interface - Layer 1 specification," ITU-T Recommendation I.430, Geneva, Nov. 1993.
[4] R. Aaron and R. Wyndrum, "Future trends in digital communications," IEEE Communications Magazine, vol. 24, no. 3, pp. 38–43, Mar. 1986.
[5] Á. Calvo (Coord.), Historia de Telefónica: 1976-2000. Las telecomunicaciones en la España democrática, Madrid, España: Ariel / Fundación Telefónica, 2010.
[6] ETSI, "Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System No.7," European Standard EN 300 009-02 V1.2.1, ETSI, Sophia Antipolis, France, 1996.
[7] J. Lechleider, "High bit rate digital subscriber lines: a review of HDSL and ADSL progress," IEEE Journal on Selected Areas in Communications, vol. 9, no. 6, pp. 769–784, Aug. 1991.
[8] R. J. Millán Tejedor, "RDSI (Red Digital de Servicios Integrados)," Monografías de Telecomunicaciones, 2008. [En línea]. Disponible en: https://www.ramonmillan.com/tutoriales/rdsi.php