## Slide 1
Evolución del Plano de Control y Arquitectura en los Puntos de Intercambio de Internet (IXP)
Génesis Histórica, Privatización de la Red Dorsal, Transición desde NAPs / AUP hacia Peering LAN 2.0 (EVPN-VXLAN) y SDX
Notes: Notas del Orador: Esta presentación analiza la génesis, arquitectura técnica y evolución del plano de control en los IXPs. Se aborda desde las restricciones de la AUP en la NSFNET (1989-1995), el surgimiento de MAE-East, la transición desde NAPs hacia conmutación L2, y la evolución actual hacia Peering LAN 2.0 (EVPN-VXLAN) y Software-Defined Exchanges (SDX). Referencias IEEE incluidas al final del documento.

## Slide 2
REDES DE ALTA VELOCIDAD | IX / IXP ARCHITECTURE
La prohibición del tráfico comercial en la NSFNET desencadenó la invención de los IXP en una cerveza informal
Contexto Geopolítico y Tecnológico (1989–1995)
• Fin de la Guerra Fría y Reasignación de Fondos: Redireccionamiento de capitales de defensa hacia fibra óptica urbana civil.
• Nacimiento de la WWW (1989) y Mosaic (1993): Crecimiento exponencial de datos no académicos en la red dorsal.
• El Bloqueo Regulatorio de la AUP (Acceptable Use Policy): La NSFNET pública prohibía estrictamente tráfico comercial o lucrativo. Dos ISPs comerciales (UUNET, PSINet, AlterNet) no podían intercambiar paquetes por la dorsal pública sin violar leyes federales.
• La Necesidad Humana: Interconectar a millones de usuarios comerciales sin depender de infraestructura estatal subvencionada.
El 'Chisme' de la Industria: Nacimiento de MAE-East
• Una Cerveza Informal en Virginia (1992): Scott Yeager (ejecutivo de MFS) y Rick Adams (fundador de UUNET) se reunieron en un bar de Virginia. Reconocieron lo absurdo de enviar tráfico local dando rodeos lejanos para evitar violar la AUP de NSFNET.
• Diseño en un Sótano de Estacionamiento: Steven Feldman (MFS) diseñó el primer IXP no gubernamental. Comenzó a operar en 1993 en un pequeño cuarto de bloques de hormigón en el estacionamiento P1 del 1919 Gallows Road en Vienna, Virginia.
• Infraestructura Inicial MFS: Ethernet compartida de 10 Mbps sobre FOIRL (Fiber Optic Inter-Repeater Link), conectando AlterNet, PSINet y Sprint ICM.
• Evolución Inmediata: En 1994 migró a conmutadores DEC GigaSwitch con FDDI (100 Mbps) ante el colapso del tráfico mundial.
Notes: Notas del Orador: El contexto histórico combina el fin de la Guerra Fría con la privatización de la red dorsal NSFNET. La AUP de la NSFNET impedía tráfico comercial. Scott Yeager y Rick Adams idearon MAE-East en un bar en Virginia en 1992. Steven Feldman implementó la red en un cuarto de bloques en el nivel P1 de un estacionamiento en Vienna, VA, conectando UUNET/AlterNet, PSINet y Sprint ICM a 10 Mbps FOIRL.

## Slide 3
REDES DE ALTA VELOCIDAD | IX / IXP ARCHITECTURE
La arquitectura jerárquica y los NAPs basados en ATM/FDDI colapsaron por costo, tromboning y complejidad O(N²)
Federal Internet Exchanges (FIX)
Puntos de intercambio gubernamentales (FIX-East/West en NASA Ames y U. Maryland). Estrictamente vedados al tráfico comercial civil.
NSFNET Backbone (T1/T3)
Red dorsal jerárquica basada en routers LSI-11 (fuzzballs) e IBM RS/6000. Paso obligatorio que generaba latencias masivas por desvío lejano.
Network Access Points (NAPs 1993)
Licitación de la NSF para privatizar la dorsal (PacBell, Ameritech, Sprint, MFS). Intentaron usar matrices ATM con PVCs dedicados.
Tres Deficiencias Críticas que Provocaron el Colapso de los Antecesores:
• 1. Fenómeno de 'Tromboning' y Latencia: Tráfico local entre dos ISPs de una misma ciudad viajaba miles de km a través de un backbone lejano para cruzar de red, inflando el RTT.
• 2. Costos de Tránsito Exorbitantes: Cobros por volumen de megabits transportados pagados a operadores de Nivel 1 (Upstream Transit) para entregar tráfico local.
• 3. Mallas Cuadráticas ATM O(N²) e Inestabilidad BGP: El uso de Circuitos Virtuales Permanentes (PVC) en ATM requería N*(N-1)/2 conexiones, agotando la memoria de los routers y generando flapping BGP.
Notes: Notas del Orador: Se comparan FIX, NSFNET Backbone y los NAPs de 1993. El modelo ATM con PVCs requería N*(N-1)/2 circuitos, colapsando los procesadores de los routers e induciendo afligimiento en BGP (route flapping). El fenómeno del 'tromboning' forzaba al tráfico a dar rodeos continentales.

## Slide 4
REDES DE ALTA VELOCIDAD | IX / IXP ARCHITECTURE
La inundación de tráfico BUM y las tormentas de Proxy ARP paralizaban los IXP tradicionales al crecer la escala
Saturación por Ruido BUM (Broadcast, Unknown Unicast, Multicast)
• Crecimiento del Dominio de Difusión: Al conectar más de 1,000 routers a una misma VLAN L2, las solicitudes ARP (IPv4) y Neighbor Discovery (IPv6) generan un 'ruido de fondo' de hasta 2 Mbps sostenidos.
• Sobrecarga de Procesamiento en Routers: Cada paquete de broadcast debe ser procesado por la CPU de TODOS los routers conectados a la Peering LAN, provocando picos innecesarios de carga.
• Agotamiento de Tablas MAC: Las tablas de direcciones MAC de los switches de acceso se desbordaban por la cantidad masiva de interfaces participantes.
El Incidente del Proxy ARP / ND Desconfigurado
• Mecanismo de Falla: Si un router de un cliente activaba accidentalmente la función 'Proxy ARP', comenzaba a responder a TODAS las solicitudes ARP de la Peering LAN afirmando poseer las direcciones de los demás.
• Atracción y Agujero Negro de Tráfico: Gigabits de tráfico de múltiples participantes convergían erróneamente hacia el router malconfigurado, colapsándolo por completo e interrumpiendo el IXP.
• Impacto Operativo Severo: Aun con sistemas de detección automatizados, la identificación y aislamiento del router culpable tomaba de 10 a 20 minutos, afectando la estabilidad global del IXP.
Notes: Notas del Orador: Explica por qué el IXP clásico (Peering LAN 1.0) llegó a su límite. El ruido BUM consumía CPU en los routers de los clientes. El Proxy ARP involuntario atraía tráfico no deseado y provocaba caídas de 10 a 20 minutos hasta detectar y apagar el puerto del cliente.

## Slide 5
REDES DE ALTA VELOCIDAD | IX / IXP ARCHITECTURE
La arquitectura EVPN-VXLAN elimina las tormentas de broadcast y reduce un 25% el uso de CPU en los routers
Arquitectura EVPN-VXLAN (RFC 9161)
• Plano de Control BGP en el Overlay: Distribución de direcciones MAC mediante MP-BGP unicast en lugar de la inundación de broadcast en el plano de datos.
• Agente Proxy ARP/ND Integrado: El conmutador del IXP mantiene vinculaciones estáticas estrictas entre Dirección IP y Dirección MAC. Intercepta solicitudes ARP/ND y responde localmente desde el borde.
• Eliminación Total del Vector de Proxy ARP: Incluso si un cliente activa Proxy ARP en su router, la solicitud es filtrada en el puerto de entrada, imposibilitando la inundación.
Despliegue en DE-CIX Apollon y Resultados
• Migración Masiva sin Interrupción (2022): DE-CIX actualizó la plataforma Apollon (Frankfurt, Nueva York) a 'Peering LAN 2.0' sobre routers Nokia FP/SR sin un solo segundo de caída para los miembros.
• Reducción del 25% en Carga de CPU: Los participantes reportaron una reducción del consumo de procesamiento de CPU de hasta un 25% al desaparecer el 'ruido' de red ARP/ND.
• Aislamiento Multi-datacenter: Túneles VXLAN/MPLS permiten interconectar datacenters distantes (ej. Frankfurt a 400 km) manteniendo el aislamiento de seguridad L2/L3.
Notes: Notas del Orador: Explica la solución Peering LAN 2.0 basada en EVPN-VXLAN y estandarizada en RFC 9161 con apoyo de Nokia y DE-CIX. Snoopea las peticiones ARP/ND y responde desde el conmutador. Logra reducir 25% la CPU de los routers interconectados.

## Slide 6
REDES DE ALTA VELOCIDAD | IX / IXP ARCHITECTURE
La integración de controladores SDN transforma los IXP en plataformas inteligentes programables por aplicación
Incapacidad Estructural de BGP
BGP tradicional toma decisiones de enrutamiento basadas exclusivamente en el prefijo IP de destino. No puede tomar decisiones por puerto L4, aplicación o calidad de servicio.
Arquitectura SDX (iSDX / OpenFlow)
Introduce un plano de control SDN desacoplado con OpenFlow/P4. Permite a los ASes instalar reglas de flujo en las tablas del conmutador central del IXP.
Ingeniería de Tráfico Multidimensional
Los miembros pueden desviar tráfico de video/juegos por rutas de menor latencia y tráfico masivo/backup por enlaces de menor costo de forma dinámica.
Casos de Uso Avanzados en Software-Defined Exchanges (SDX / ENDEAVOUR):
• Mitigación Automatizada de DDoS: Filtrado directo de ataques de denegación de servicio en la matriz del IXP antes de que saturen el puerto de acceso del miembro atacado.
• Acuerdos Dinámicos (Dynam-IX): Establecimiento automatizado de acuerdos de peering temporales en segundos mediante contratos digitales y registros distribuidos (Blockchain).
• Peering para Inteligencia Artificial (AI Exchanges): Redes de baja latencia determinista e interconexión multi-nube directa para inferencia masiva de IA en el Deep Edge.
Notes: Notas del Orador: Explica la evolución hacia SDX (Software-Defined Exchange), proyectos iSDX, ENDEAVOUR y Dynam-IX. Resuelve las limitaciones de BGP permitiendo decisiones de enrutamiento por aplicación, mitigación de DDoS en el conmutador y peering para IA.

## Slide 7
FUENTES DE INFORMACIÓN Y CITAS IEEE
Referencias Académicas e Industriales en Formato Estricto IEEE
[1] W. J. A. Silva and D. F. H. Sadok, "A Survey on Efforts to Evolve the Control Plane of Inter-Domain Routing," Information, vol. 9, no. 5, p. 125, May 2018. doi: 10.3390/info9050125.
[2] T. King, "Peering LAN 2.0 — Introduction of EVPN at DE-CIX," APNIC Blog, Aug. 16, 2023. [Online]. Available: https://blog.apnic.net/2023/08/16/peering-lan-2-0-introduction-of-evpn-at-de-cix/
[3] B. Woodcock and M. Frigino, "2016 Survey of Internet Carrier Interconnection Agreements," Packet Clearing House (PCH), San Francisco, CA, USA, Rep. PCH-2016, Nov. 2016.
[4] A. Gupta, R. MacDavid, R. Birkner, M. Canini, N. Feamster, J. Rexford, and L. Vanbever, "An Industrial-Scale Software Defined Internet Exchange Point," in Proc. 13th USENIX Symp. Netw. Syst. Design Impl. (NSDI '16), Santa Clara, CA, USA, Mar. 2016, pp. 1–14.
[5] M. Chiesa, C. Dietzel, G. Antichi, M. Bruyere, I. Castro, M. Gusat, T. King, A. W. Moore, P. Owezarski, S. Uhlig, and M. Canini, "Inter-domain Networking Innovation on Steroids: Empowering IXPs with SDN Capabilities," IEEE Commun. Mag., vol. 54, no. 10, pp. 102–108, Oct. 2016.
[6] DE-CIX Apollon Team, "DE-CIX Apollon: Cutting Edge Interconnection for DE-CIX Members," presented at RIPE 66 Meeting, Dublin, Ireland, May 2013.
[7] Nokia Networks, "Ethernet VPN (EVPN) Architecture for Data Centers and Internet Exchange Points," Nokia Tech. White Paper, 2023.
[8] S. R. Harris and E. Gerich, "Retiring the NSFNET Backbone Service: Chronicling the End of an Era," ConneXions, vol. 10, no. 4, Apr. 1996.
Notes: Notas del Orador: Lista completa de referencias bibliográficas en formato IEEE que respaldan cada afirmación, dato histórico, parámetro técnico y arquitectura expuesta en la presentación.